## Slide 1: 信息论与编码
复习

## Slide 2: 第一章 绪论
通信系统模型（各部分的作用和功能）
通信系统的三项性能指标
信道
信源
译码器
编码器
信宿
噪声
信号
信号加噪声
消息
消息

## Slide 3: 第二章 离散信息的度量
1. 自信息、联合自信息、条件自信息
  刻画不确定性，非负，单位为bit
2. 自信息的平均值为熵
3. 条件自信息的平均值为条件熵
4. 联合自信息的平均值为联合熵
5. 互信息:
  y发生后x发生的不确定性的变化
  互易性，独立事件互信息为0，可正可负，互信息不大于任一自信息
  信道：信宿接收到某信息y后，获得的关于输入端信息x的信息量。

## Slide 4: 第二章 离散信息的度量
6. 互信息的平均值为平均互信息
7. 条件互信息的平均值为平均条件互信息
8. 熵的性质：非负性，可加性，极值性，确定性。条件熵不大于信息熵
9. 熵的可加性
10. 平均互信息与熵的关系

## Slide 5: 第二章 离散信息的度量
11. 离散熵与平均互信息都具有非负性
12. 离散最大熵定理
13. 平均互信息的凸函数性质
平均互信息为输入概率的上凸函数，为条件概率的下凸函数
对输入
对信道

## Slide 6: 第三章 离散信源
1. 离散信源
  无记忆和有记忆。有记忆信源的一种特殊形式是马氏源
2. 离散无记忆的信源：
单符号通过N次扩展变为多维
信源熵

## Slide 7: 第三章 离散信源
3. 离散平稳信源：统计特性不随时间改变
4. 离散平稳有记忆的信源： 定理3.2
1） 不随N而增加
2）
3） 不随N而增加
4） 存在，且

## Slide 8: 第三章 离散信源
5. 马氏链和马氏源
  马氏链的定义和表示方法：转移概率矩阵，状态转移图
  齐次马氏链和平稳马氏链
  平稳的判据
  平稳分布的的计算
  马氏链的符号熵
6. 独立等概率信源的熵、独立信源的熵、m阶马氏源的熵、极限符号熵。
7. 信源效率

## Slide 9: 第四章 连续信息和连续信源
1. 差熵（微分熵）
  定义：计算表达式
  单位：比特/自由度
  与离散熵的类似性：熵的不增性和可加性
  与离散熵的不差别：不是信息绝对量度，不具有非负性，一一变换后，差熵可能发生变化。
2. 一维高斯信源的熵高斯信源的熵仅与方差有关而与均值无关。

## Slide 10: 第四章 连续信息和连续信源
3. 连续最大熵定理
  限峰值最大熵定理：均匀分布
  限功率最大熵定理：高斯分布
4. 连续随机变量集合的平均互信息的性质：
  对称性
  非负性
  与差熵的关系

## Slide 11: 第五章 无失真信源编码
1. 信源编码的目的
2. 概率匹配编码：
  分组码，定长码，变长码（缓冲），唯一可译码，即时码，异前置码
3. 典型序列，典型序列的概率，渐进均分性
4. 香农第一定理：码率大于或等于信源熵，就存在无失真编码。

## Slide 12: 第五章 无失真信源编码
5. 码率、编码效率、信息传输速率
  定长码 P87
  变长码 P92
6. 变长码存在异前置码的充要条件
  Kraft不等式
7. Huffman编码的原理与方法

## Slide 13: 第六章 离散信道及其容量
1. 平稳离散无记忆信道模型：
  一维条件概率
  用转移概率矩阵，信道转移概率图描述
2. 平稳离散无记忆信道的容量
  P109
3. 特殊离散无记忆信道的容量的计算
  对称信道（如何判断），输入等概率是达到容量

## Slide 14: 第六章 离散信道及其容量
4. 一般离散信道：
  利用定理6.2列方程组求解
5. 级联信道：转移概率矩阵为各级联信道矩阵的乘积，再计算容量。
6. 离散平稳无记忆N次扩展信道（了解）

## Slide 15: 第六章 离散信道及其容量
7. 并联信道：每次传输可以使用所有的子信道
8. 和信道：每次传输只能使用一个子信道
当信源无记忆时信道达到容量
达到容量的输入概率为各子信道达到容量时的概率再乘以